KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej nr 41411C Boguszewo – Stara Ruda w m. Boguszewo

od km 0+000 do km 0+658

| Poz. koszt. | SST, KNR | Wyszczególnienie robót | Jm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Roboty przygotowawcze i ziemne |
| 1 | D-01.01.01 KNR-0201-01-19-3 | Roboty pomiarowe | km | 0,658 |  |  |
| 2 | D-06.03.01 KNR-0231-14-02-5 | Ścinka poboczy z usunięciem darniny, średnia grubość 7 cm. Transport na odległość 1 km. 658x1,5x2 = 1974 m2 | m2 | 1974 |  |  |
| 3 | D-06.03.01 KNR-0201-02-14-1 | Wywiezienie gruntu ze ścinki poboczy na dalszą odległość 1 km 1974x0,07 = 138,2 m3 | m3 | 138,2 |  |  |
| 4 | D-04.01.01 KNR-0231-01-01-1 | Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni, głębokość 15 cm, grunt kat. I-IV Km 0+000-0+040 (122-3,14x62):4+(162-3,14x82):4 +20x2,0+20x(2+0,2):2=8+14+40+22= 84 m2 | m2 | 84 |  |  |
| 5 | D-04.01.01 KNR-0231-01-01-1 | Wykonanie koryta pod umocnione pobocze, głębokość 10 cm, grunt kat. I-IV (658-20)x2+(20x2-22)=1294 m2 | m2 | 1294 |  |  |
| 6 | D-04.01.01 KNR-0231-01-01-1 KNR-0231-01-01-2 | Wykonanie koryta na zjazdach, głębokość 30 cm, grunt kat.I-IV (15+9)x[(7+5):2x3+3] = 504 m2 | m2 | 504 |  |  |
| 7 | D-02.01.01 KNR-0201-02-14-1 | Transport urobku z korytowania na pobocza, odległość 0,5 km 84x0,15+1294x0,1+504x0,3 = 293,2 m3 | m3 | 293,2 |  |  |
| 8 | D-01.02.04 KNR-0231-08-04-5 | Urządzenia obce - rozebranie nawierzchni z brukowca 16/18 cm – pod przekopy 4x1,0x3,5 = 14 m2 | m2 | 14 |  |  |
| 9 | D-02.01.01 D-02.00.01 KNR-0201-03-10-1 | Urządzenia obce – wykopy pod ułożenie rur osłonowych 2x1x7x1+2x1x7x1,5 = 35 m3 | m3 | 35 |  |  |
| 10 | Instrukcja producenta KNR-0231-06-05-6 | Urządzenia obce-założenie dwudzielnych rur osłonowych PVC Ø 110 mm 4x7 = 28 m | m | 28 |  |  |
| 11 | D-02.03.01 KNR-0201-03-20-1 | Urządzenia obce-zasypanie wykopów piaskiem | m3 | 35 |  |  |
| 12 | D-04.04.02 KNR-0231-01-14-5 | Urządzenia obce-wykonanie podbudowy z MNSM 0/31,5 mm, warstwa grubości 15 cm | m2 | 14 |  |  |
| 2. Podbudowa |
| 1 | D-04.02.01 KNR-0231-01-06-3 | Wykonanie warstwy odcinającej z piasku, warstwa grubości 5 cm 84+1294+504 = 1882 m2 | m2 | 1882 |  |  |
| 2 | D-04.04.02 KNR-0231-01-14-5 | Poszerzenie-wykonanie dolnej warstwy podbudowy z MNSM 0/31,5 mm, warstwa grubości 10cm | m2 | 84 |  |  |
| 3 | D-04.04.02 KNR-0231-01-07-2 | Poszerzenie-wykonanie warstwy wyrównawczej podbudowy z MNSM 0/31,5 mm, warstwa grubości średnio 15 cm. 84x0,15 = 12,6 m3 | m3 | 12,6 |  |  |
| 4 | D-04.04.02 KNR-0231-01-07-1 | Jezdnia-wykonanie warstwy wyrównawczej z MNSM 0/31,5 mm, warstwa grubości średnio 10 cm 658x3,2 x0,1=210,6 m3 | m3 | 210,6 |  |  |
| 3. Nawierzchnia jezdni |
| 1 | D-05.02.01 KNR-0231-03-10-1 KNR-0231-03-10-2 | Ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa grubości 5 cm 84+658x3,1 = 2124 m2 | m2 | 2124 |  |  |
| 2 | D-04.03.01 KNR-0231-10-04-7 | Skropienie warstwy wiążącej nawierzchni emulsją asfaltową- skropienie międzywarstwowe | m2 | 2124 |  |  |
| 3 | D-05.03.01 KNR-0231-03-10-5 KNR-0231-03-10-6 | Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa grubości 4 cm 84+658x3,0 = 2058 m2 | m2 | 2058 |  |  |
| 4. Pobocze umocnione kruszywem łamanym |
| 1 | D-04.04.02 KNR-0231-01-14-5 | Wykonanie dolnej warstwy z MNSM 0/31,5 mm, warstwa grubości 10 cm 2058 m2 | m2 | 1294 |  |  |
| 2 | D-04.04.02 KNR-0231-01-14-7 | Wykonanie górnej warstwy z MNSM 0/31,5 mm, warstwa grubości 9 cm | m2 | 1294 |  |  |
| 5. Zjazdy |
| 1 | D-04.04.02 KNR-0231-01-14-5 | Wykonanie podbudowy z MNSM 0/31,5 mm, warstwa grubości 15 cm 504+(10x3+8+14) = 556 m2 | m2 | 556 |  |  |
| 2 | D-05.02.01 KNR-0231-03-10-1 KNR-0231-03-10-2 | Ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa grubości 5 cm | m2 | 556 |  |  |
| 3 | D-05.03.01 KNR-0231-03-10-5 KNR-0231-03-10-6 | Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa grubości 4 cm | m2 | 556 |  |  |
| 6. Pobocza gruntowe |
| 1 | D-06.03.01 KNR-0201-02-35-1 | Formowanie i zagęszczenie poboczy, średnia grubość warstwy 30 cm 658x2x0,75x0,3 = 296,1 m3 | m3 | 296,1 |  |  |
| 7. Roboty wykończeniowe |
| 1 | D-06.03.01 KNR-0231-14-02-2 | Plantowanie poboczy i skarp 658x2x1,5 = 1974 m2 | m2 | 1974 |  |  |
| 8. Inwentaryzacja powykonawcza |
| 1 | D-10.08.01 KNR-0201-01-19-3 | Inwentaryzacja powykonawcza | km | 0,658 |  |  |
| RAZEM |  |
| PODATEK VAT 23% |  |
| OGÓŁEM |  |

Słownie wartość robót brutto: ……………………………….............................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………..                                                    …………………………………………

Miejscowość, data                                                                   Podpis uprawomocnionego wykonawcy